Interne Speicher

PROM
EEPROM
EAPROM
FLASHROM

S – RAM
D - RAM

Festwertspeicher
ROM
Zwischenspeicher
Register
Cache
Flüchtige Speicher
RAM

Interne Speicher

Kenngröße:

1. Speicherkapazität → GB

2. Zugriffszeit
   - Gibt an wann der Prozessor auf den Speicher zugreift (ns)

3. Datenübertragungsrate
- Ist die Geschwindigkeit mit welcher Daten aus dem Speicher aus – oder	eingelesen werden. → Byte pro Sekunde.

RAM

Dient zum Speicher von Daten während des Betriebes.
Daraus folgt, verliert sein Speicherinhalt beim abschalten der Spannung (flüchtiger Speicher).

D-RAM

→ Datenpeicherung in einem Kondensator
→ häufigeres Refreshen notwendig → größere Zugrifsszeiten
→ geringer Stromverbrauch
→ Einsatz als Arbeitsspeicher oder Grafikspeicher

S-RAM

→ Besteht aus Flipflops, → Weniger Refresehn
→ kürzere Zugriffszeiten
→ Es können Wartezeiten entstehen, aufgrund der asynchronen Arbeitsweise
→ Sind teurer
→ Geringere Kapazitäten

RAM – Speichermodule

- SD-RAM
- DDR-RAM
   - DDR 2
   - DDR 3
   - DDR 4

Bsp: → Ermittlung der Datenübertragungsrate

DDR 2 RAM

→ 133 MHz = DDR2 533	(533 MHz) x 8 Byte
     ( 4x )	= 4264 MB/s
= PC 4300
4264 MB/s : 1024
       = 4,16 GB/s

Bsp: → Ermittlung der Speicherkapazität