Energieerzeugung:
1-Phasen Wechselstrom

   ~u 230V
     50 HZ

3-Phasen Wechselstrom:

Verschaltung der Einzelphasen zum 3-Phasen Wechselstrom durch Sternschaltung.

 ← Dreiecksschaltung

Energieverteilungssysteme:
TT-Netz

TNC-System:

TNS-System

IT-System

I => Erzeuger isoliert
(keine Erdung)

T => Verbraucher geerdet
- bei Berührung aktiver Teile; kein Fehlerstorm in der Erde
- bei Körperschluss keinen Kurzschlussstrom → keine Abschaltung durch Sicherung
- erst beim 2. Fehler Abschaltung

Einsatz nicht global/landesweiter, nur in Teilnetzen bei geförderter
· Sicherheit
· Ausfallsicherheit, z,B. OP-Säle

Kennbuchstaben bei Energieverteilungsnetze:

T	=	geerdet
N	=	nicht direkt geerdet
C	=	kombiniert
S	=	seperat
I	=	Isoliert

Erster Buchstabe – Erdungsverhältnisse beim Erzeuger.
weitere Buchstaben – Erdungsverhältnisse bei Verbrauchern.

z.B:	TT	=	Erzeuger geerdet, Verbraucher geerdet
TN	=	Erzeuger geerdet, Verbraucher Neutralleiter
TNS	=	Erzeuger geerdet, Verbraucher Neutralleiter + seperat Schutzleiter