Stromdichte:	beschreibt die Verteilung des Stromes im Leiter
Formelzeichen: J
Maßeinheit: [A/mm²]
J= I/A

→ Hohe Stromdichte führt zur stärkeren Erwärmungen

Widerstand eines Leiters:

? =	spezifischer elektrischer Widerstand

Materialkonstante

Tabellenbuch

R= ? * l/A ← l = Länge
 A = Querschnitt in mm²
? = Roh (Griechischer Buchstabe)

Beispiel: Leiter, 1mm², 15m, Kupfer

R= 0,0178 V mm² = 15m
--------------------------------- = 0,267 Ohm

        A m 1mm²